## Slide 1: Творческий проект
МАОУ Центр образования №47
Выполнили: учащиеся 8А класса
Викулин Антон
Маликов Александр
Руководитель: учитель технологии
Кидалов Александр Владимирович
посвящается 350-летию города Иркутска

## Slide 2: Обеденная зона

## Slide 3: Актуальность:
Для того чтобы мебель нравилась, она должна гармонично вписываться в интерьер, быть красивой и удобной.
В настоящее время в продаже представлен широкий выбор различных гарнитуров. А также отдельных предметов мебели. Однако покупка дорогих вещей не всегда бывает нам по карману. В этом случае оптимальным выходом является изготовление мебели своими руками. В этом проекте вы найдете инструкцию для изготовления обеденной зоны для малогабаритной кухни среднестатистической семьи. Кроме того. Проект содержит практические рекомендации, которые будут полезны как опытным мастерам, так и тем, кто только учиться изготавливать мебель.

## Slide 4: Цель проекта:
Оценить возможности изготовления современной промышленной мебели в условиях учебной мастерской на стандартном оборудовании;
Разработать электронный образовательный ресурс по изготовлению обеденной зоны для малогабаритной кухни.
Поделиться опытом работы по изготовлению мебели и представить в электронном виде ввиду практического отсутствия материала в интернете.

## Slide 5: Задачи проекта:
Провести информационный поиск в библиотеке, медиатеке и в Интернет.
Отобрать и систематизировать материал.
Оформить результаты работы в виде презентации.
Изготавливать мебель по готовым проектам значительно проще, чем все начинать с нуля. В этом вам поможет наш проект.
Представить результаты проектной деятельности на Ломоносовских чтениях.

## Slide 6: Критерии успеха:
Если наша презентация будет востребована учителями и школьниками, будем считать свою работу успешной.
Надеемся, что многим будет очень интересно узнать о технологии изготовления обеденной зоны.

## Slide 7: История развития
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile) — вид изделий, обычно используемый человеком внутри помещений. Предназначается для хранения различных предметов, сидения, лежания, принятия различных поз. К мебели относятся столы, стулья и табуретки, кровати, кресла и диваны, шкафы различных типов и назначений (каркасные и корпусные).

## Slide 8: История развития
Ещё совсем недавно, в 1960-1970-х годах прошлого столетия почти в каждой деревенской избе стояли огромные старые сундуки, лари, горки, буфеты, а на полу были аккуратно постелены домотканые половики. Кое-где до сих пор сохранились прялки, расписные и резные, колёсные и лопастные, берестяные и плетёные изделия. А на стол вечерами выставляли нестареющий тульский самовар, подле которого собирались все члены семьи и неторопливо пили ароматный горячий чай. Таинственно пахло травами, сушёным можжевельником и вереском, подвешенными к деревянным притолокам. Если среди суеты многоэтажного мегаполиса тот ушедший сказочный мир всё ещё дорог вам, наш рассказ о предметах русской традиционной мебели, несомненно, доставит вам удовольствие.

## Slide 9: Русская мебель IX века

## Slide 10: Русская мебель IX века
Столы

## Slide 11: Русская мебель IX века
Сундуки

## Slide 12: Традиционная русская мебель
Шкафчик-поставец. Выговская пустынь. Вторая половина XVIII века
Буфет XIX век. Россия
Шкаф XIX век. Россия

## Slide 13: Русская мебель IX века
Скамейки и табуреты

## Slide 14: Русская мебель IX века
Полки

## Slide 15: Конструкция обеденной зоны
Обеденная зона
Для гостиной
Для дачи
Для детского питания
Для комплекта кухонной мебели

## Slide 16: Определение дизайнерской задачи
Материалы для изготовления
Натуральная природная древесина
Пластмасса
Древесина
Металл
Фанера
ДСП

## Slide 17: Технология изготовления

## Slide 18: Технологическая последовательность изготовления табурета
Изготовление ножки.
Выпилить заготовку45×45×450
При ручном выпиливании по шаблону сделать разметку, базируя шаблон по торцам заготовки. При использовании циркулярной пилы обработать заготовку в специальном приспособлении. Профуговать, разметить, отпилить.
Выпилить, согласно линиям разметки.
Прострогать кромки, обработать наждачной бумагой кромки и ребра.
Обработать верхний торец под углом 900 относительно спиленной части.
По наружному ребру отложить размер 430мм???? Нижний торец относительно верхнего спила.

## Slide 19: Технологическая последовательность изготовления табурета
Изготовление царги.
Выпилить заготовку размером 170×70×25мм.
Обработать торцы под углом 900.
Изготовление сидения.
Выпилить из ДСП толщиной ≈ 20мм заготовку размером 320×320мм.
Заовалить наждачной бумагой крупной, средней зернистости ребра и углы.

## Slide 20: Технологическая последовательность изготовления табурета
Изготовление сухаря.
Выпилить заготовку размером 100×70×25мм.
Обработать торцы под углом 450.
Сделать разметку на большей пласти под отверстия по чертежу или по шаблону.
Просверлить отверстия диаметром 4мм: центральное под углом 900относительно пласти; 4 боковых под углом 900 относительно торцов.
Раззенковать 4 боковых отверстия сверлом диаметра 10мм под углом 900 относительно торцов.

## Slide 21: Технологическая последовательность изготовления табурета
Сборка табурета. Для изготовления табурета необходимо две доски размером 50×100×1000мм и 25×150×600мм.
Согласно прилагаемым шаблонам выпилить по 4 ножки, царги и сухаря.
На внутренней пласти царги построить от кромки перпендикуляр на расстоянии 65мм от торца.
Сборку каркаса начинать на ровной поверхности (тыльная сторона сидения). Наружное ребро торца сухаря совместить с отрезком на царге и произвести сборку на саморезах 4×40мм

## Slide 22
Собранный каркас расположить точно по центру тыльной стороны сиденья и карандашом отметить (обвести по периметру) положение царг. Отступив от торцов царг на сиденье (по разметке) по 30мм наколоть центры отверстий и просверлить 8 отверстий Ø4мм. С лицевой стороны сиденья раззенковать отверстия на глубину шляпки самореза.

## Slide 23
Собрать сиденье и каркас на клею и саморезах. Установить ножки в гнезда и шилом через центральное отверстие сухаря наколоть центры отверстий под шпильки.

## Slide 24
Для сверления отверстий использовать призму. Установить призму в станочные тисы и закрепить таким образом, чтобы верхнее внутреннее ребро (с разметкой центра отверстий) находилось строго по горизонтали (проверка по уровню).

## Slide 25: Технологическая последовательность изготовления табурета
Собранный каркас расположить точно по центру тыльной стороны сиденья и карандашом отметить (обвести по периметру) положение царг. Отступив от торцов царг на сиденье (по разметке)??????? По 30мм наколоть центра отверстия и просверлить 8 отверстий диаметра 4мм. С лицевой стороны сиденья сделать зонковку отверстий на глубину шляпки самореза. Собрать сиденье и каркас на клею и саморезах.

## Slide 26: Технологическая последовательность изготовления табурета
Установить ножки в гнезда и шилом через центральное отверстие сухаря наколоть центры отверстий под шпильки. Для сверления отверстий использовать призму. Установить призму в станочные тисы и закрепить таким образом, чтобы верхнее внутреннее ребро (с разметкой центра отверстий) находилось строго по горизонтали (проверка по уровню).
Настроить сверлильный станок и просверлить глухое отверстие диаметром ???? на максимально допустимую глубину.

## Slide 27: Технологическая последовательность изготовления табурета
Для сборки табурета использовать комплект крепежа, состоящий из шпильки диаметром 8 на 100мм, гайки М8 и шайбы диаметром 8 × диаметром 24мм. Ввернуть шпильку в отверстие ножки не допуская скола древесины противоположного ребра.

## Slide 28
Рассверлить центральное отверстие в сухарях до Ø9мм.
Установить на клею ножку в каркас и закрепить гайкой с шайбой.

## Slide 29
На ровной горизонтальной поверхности произвести контроль состояния длины ножек и при необходимости обработать до нужной длины.

## Slide 30: Технологическая последовательность изготовления табурета
Используя скобозабивочный пистолет (степлер) обить сиденье мягкой подкладочной тканью, а поверх ткани обить материалом на основе кожезаменителя, устойчивого к износу.

## Slide 31: Технологическая последовательность изготовления табурета
Готовое изделие покрыть грунтовкой и тремя слоями лакового покрытия с промежуточной сушкой и шлифовкой мелкозернистой шкуркой

## Slide 32: Расчет временных затрат
Подготовка заготовок – 2 ч.
Выпиливание элементов табурета – 4 ч.
Подгонка и сборка изделия – 3 ч.
Покраска на 3 слоя – 1ч.
Время на просушку клея – 1 сутки.
Время на просушку 3 слоёв лакокрасочного покрытия – 3 суток.
Общее время на изготовление табурета, без учёта времени на просушку, составляет 10 часов.

## Slide 33: Экономический расчет и оценка
Материал | Размер | Количество | Стоимость 1 ед., руб. | Общая стоимость, руб.
Сосновая доска | 50×100×1000 25×150×600 | 0,00725м3 | 4800 | 34,8
Мебельный болт | м8×100 | 4 | 6,3 | 25,2
Шайба | Ø8×25 | 4 | 0,95 | 3,8
Гайка | м8 | 4 | 0,8 | 3,2
Саморез | 4×40 | 24 | 0,3 | 7,2
Скобы | тип 140 | 60 | 0,07 | 4,2
Ватин | 500×500 | 1 | 30 | 15
Кожзаменитель | 500×500 | 1 | 105 | 26,2
Клей ПВА |  | 0,03л | 68 | 2,04
Лак акриловый |  | 0,05л | 140 | 7
Лак ПФ |  | 0,03л | 216 | 8,64
Итого: |  |  |  | 137,28

## Slide 34
Общая стоимость комплекта из 4х табуретов и стола составляет 755руб.
Исследования рынка показало, что цена аналогичного изделия составляет 5000-7000руб.
Планируемая прибыль без учета затрат труда составляет 4250-6250руб.

## Slide 35: Экологическая и эстетическая оценка
Мебель для дома и дачи, изготовлена из натуральных природных материалов.
Она надежна, практична, создает необыкновенный уют и комфорт в вашем доме!

## Slide 36: Над проектом работала группа учащихся 8-ых классов

## Slide 37
Спасибо за внимание!