## Slide 1: Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение №117 ФСИН России филиал № 6
Учебное пособие к открытому уроку по предмету:
«Учебная практика»
«Выявление дефектов в образцах поузловой обработки плечевого изделия с применением условных обозначений дефектов на изделии»
Профессия:12987 «Контролер материалов, изделий и лекал»
Разработал: мастер производственного обучения Корабельщикова Галина Васильевна
2021 год

## Slide 2: Немного о важном….
Выявление дефектов в образцах поузловой обработки плечевого изделия, руководствуются государственному стандарту ГОСТ 24103-80 «Изделия швейные. Термины и определения дефектов».
При изготовлении изделий большое значение имеет правильное проведение примерок, знание причины возникновения дефектов.
Дефектами в одежде принято называть недостатки посадки изделия на фигуре или манекене, нарушение структуры ткани на отдельных участках и неудобство изделия в эксплуатации. Дефекты возникают в результате несоответствия формы деталей форме фигуры.
Причиной несоответствия являются:
- неточность конструкции;
- нарушения технологии обработки;
- текстильные пороки.
Большое значение придают дефектам внешнего вида, которые проявляются в виде неправильного положения деталей, складок и морщин, а также дефектам ограничивающим свободу движения.
Причины возникновения дефектов:
- в результате излишней длины или недостаточной ширины деталей;
- в результате удлинения или укорочения срезов деталей;
- в результате нарушения баланса изделия из-за неправильно найденных точек в конструкции изделия или из-за перекоса деталей;
- укороченные или удлиненные в верхней части полочки, в результате чего они не лежат отвесно, а заходят одна на другую или расходятся внизу.
Своевременное выявление недостатков играет большую роль в обеспечении высокого качества одежды.

## Slide 4: Дефекты швейных изделий
Пятно, подпал или текстильный порок.

## Slide 5: Дефекты швейных изделий
Недостаточное сутюживание или оттяжка.

## Slide 6: Дефекты швейных изделий
Плохо приутюжен край детали или узел.

## Slide 7: Дефекты швейных изделий
Деталь укорочена или длинная.

## Slide 8: Дефекты швейных изделий
Неодинаковая ширина деталей (клапана, канта, листочки).

## Slide 9: Дефекты швейных изделий
Перекосы.

## Slide 10: Дефекты швейных изделий
Расхождение или заход деталей одной на другую.

## Slide 11: Дефекты швейных изделий
Подкладка затянута или видна с лицевой стороны изделия.

## Slide 12: Дефекты швейных изделий
Пропуски в строчках, петлеобразная строчка.

## Slide 13: Дефекты швейных изделий
Отсутствие закрепок, строчки или прокладки в обметанных петлях.

## Slide 14: Эталон изделия

## Slide 15: Информационное обеспечение
Госты, стандарты и ТУ предприятия.
Прейскуранты и ГОСТы на хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные ткани, нетканые материалы, трикотажные полотна.
М.А. Силаева «Пошив изделий по индивидуальным заказам» Москва 2017г.
Г.А. Крючкова «Технология и материалы швейного производства» Москва 2010г.
Г.А. Крючкова «Конструирование женской и мужской одежды» Москва 2016г.
И.А. Радченко «Основы конструирования женской одежды» Москва 2006г.
Интернет-источники:
www.academia-moscow.ru
http://www.znanium.com/

## Slide 16: Карта дефектов «Выявление дефектов швейных изделий» Задание: выявите дефекты швейных изделий и заполните карту.
Дефект | Графическое изображение
Пятно, подпал или текстильный порок | 
Недостаточное сутюживание | 
Недостаточная оттяжка | 
Плохо приутюжен край детали или узел | 
Деталь укорочена | 
Деталь длинная | 
Неодинаковая ширина деталей (клапана, канта, листочки) | 
Перекосы | 
Расхождение или заход деталей одной на другую | 
Затянут верх (воротник, лацкан) | 
Затянута подкладка | 
Подкладка видна с лицевой стороны изделия | 
Несовпадение рисунка | 
Пропуски в строчках | 
Петлеобразная строчка | 
Отсутствие закрепок, строчки или прокладки в обметанных петлях |