## Slide 1: Тема. Назначение и устройство автогудронатора.

## Slide 2: Литература: 1. А.А. Васильев «Дорожные машины», Издательство «Машиностроение»-1987 г.; 2. Шестопалов К.К. Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. - М.: Академия», - 2018.

## Slide 3
Автогудронаторы (индекс ДС) предназначены для перевозки и распределения под давлением горячих или холодных битуминозных материалов (битумов, дегтей, эмульсий) при постройке и ремонте черных, гравийных и щебеночных дорог способом пропитки, полупропитки или поверхностной обработки, для промасливания и стабилизации грунта при постройке улучшенных грунтовых дорог и аэродромов методом смешения. Автогудронаторы монтируются на автомобильных шасси или компонуются на полуприцепах и автомобильных седельных тягачах.
Конструкция автогудронаторов предусматривает выполнение следующих операций с битумными материалами: равномерное их распределение, согласно установленным нормам розлива, распределение ручным распределителем, сохранение температуры в цистерне при транспортировании материалов без подогрева, подогрев в цистерне до рабочей температуры, забор из битумоплавильных котлов и битумохранилищ, перекачивание минуя цистерну, транспортирование к месту работ.

## Slide 4
Распределители битумов, мазутов, дегтя и других битуминозных вяжущих материалов называют гудронаторами.
Гудронаторы бывают:
- самоходные (автогудронаторы),
прицепные,
полуприцепные
и ручные.
По способу привода битумного насоса:
- с приводом от специального двигателя,
с приводом от двигателя базовой машины,
и с ручным приводом.
Характерными особенностями современных автогудронаторов являются:
самостоятельная загрузка жидкими вяжущими материалами на базах,
перевозка материалов на значительные расстояния со скоростью принятой для автотранспорта общего назначения;
сохранение температуры залитых вяжущих материалов и разогрев их в цистерне до рабочего состояния;
механизированное распределение материалов по обрабатываемой поверхности.

## Slide 5
Назначение и устройство автогудронатора.
Автогудронаторы предназначены для перевозки и распределения битумных материалов при постройке и ремонте гравийных и щебеночных слоев дорожной одежды методом пропитки, полупропитки, пере­мешивания на дороге, при поверхностной обработки и укреплении грун­тов.
Гудронаторы классифицируют:
по назначению,
способу передвижения
приводу битумного насоса.
По назначению автогудронаторы делят :
на ремонтные
и стро­ительные.
По способу передвижения гудронаторы классифицируют:
на само­ходные (автогудронаторы),
прицепные
и полуприцепные.

## Slide 6
В зависимости от объема цистерны различают автогудронаторы:
малой вместимости (до 1000—1500 л),
средней (3000— 3500 л),
- большой (5000 л и более).

## Slide 7
Автогудронаторы классифицируют:
по конструктивным признакам систем распределения и обогрева материалов,
в зависимости от способа распределения вяжущего материала,
типа распределительной трубы,
способа очистки системы,
средств подачи материала для выполнения технологических операций.

## Slide 8
Системы распределения делятся:
на циркуляционные которые очищаются воздухом под давлением
и нециркуляционные, промываются растворителем.
Розлив вяжущих материалов и другие технологические операции осуществляются специальными насосами или компрессорными установками, приводимыми в действие двигателем автомобиля или специальным двигателем.

## Slide 9
При эксплуатации оборудования автогудронатора следует руководствоваться следующим дополнительными документами:
- инструкцией по эксплуатации базового автомобиля и его
модификаций;
- инструкцией по эксплуатации дополнительных механизмов
(силовых установок).
Оборудование предназначено для перевозки, перекачки и распределения по поверхности горячих органических вяжущих материалов при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, площадок, а также для поверхностной обработки, подгрунтовки, пропитки, гидроизоляции фундаментов и водопропускных труб с помощью дополнительного оборудования.
Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С.
Оборудование позволяет осуществлять:
- забор битумных материалов из битумохранилищ и битумоплавильных котлов;
- транспортирование битумных материалов;
- подогрев битумного материала в цистерне до рабочей температуры;
- циркуляцию битумного материала для разогрева перед перекачкой;
- перекачивание горячих битумных материалов, минуя цистерну;
- раздачу горячих битумных материалов;
- распределение горячих битумных материалов по поверхности.

## Slide 10
Основные узлы автогудронаторов — это цистерна для битума с системой обогрева, циркуляционно-распределительная система, ходовая часть, контрольные приборы и рабочее управление.
Автогудронатор Д-640А смонтирован на базе автомобиля КАМАЗ, ЗИЛ-130. Шасси автомобиля до монтажа оборудования автогудронатора подлежат изменению, в частности усиливаются рессоры, изменяется установка глушителя и запасного колеса. Цистерна для битума имеет цилиндрическую или эллиптическую форму и сварена из листовой стали. На цистерне установлена термоизоляция из стекловаты, которая покрыта металлическим кожухом.
Для заполнения цистерны и ее осмотра в верхней части имеется горловина, которая закрывается откидной крышкой.
В горловине устанавливается сетчатый фильтр для предотвращения попадания посторонних включений. Для подогрева битума цистерна оборудована отопительной системой, состоящей из двух жаровых труб U-образной формы, укрепленных внутри цистерны, двух стационарных керосиновых горелок, установленных во входных концах жаровых труб, дымовой коробки с вытяжной трубой, топливного бачка, топливного и воздушного трубопроводов.
Цистерна оборудована ртутным термометром и указателем уровня поплавкового типа. В цистерне имеется переливная труба, доходящая до верхней части цистерны, которая обеспечивает возможность выхода воздуха при наполнении цистерны, выхода материала при его избытке и сообщение с атмосферой при разогреве вяжущего материала в пути.

## Slide 11
Наполнение и подогрев
Способ наполнения битума – самотеком через верхний люк, оснащенный фильтром, или закачка штатным насосом через приемную трубу.
Контроль за наполнением битума в автогудронаторе осуществляется уровнемером с поплавком, со звуковой сигналом, оповещающим о критичном уровне.
Управление подогревом битума – термическим измерителем с пределами с градацией от 0 до 200°С.
Разогрев битума в цистерне автогудронатора – через жаровые трубы стационарной автоматической горелкой.
Рис. 1 – Автогудронатор АГ-8 (ДС-142Б) 1 – шасси; 2 – гидросистема; 3 – цистерна; 4 – электрооборудование; 5 – лоток; 6 – распределитель битума (гребенка); 7 – топливная система; 8 – битумная коммуникация; 9 – стремянка крепления

## Slide 12
Цистерна
Цистерна автогудронатора (рис.2) изготовлена из стального листа, имеет опоры крепления. Передняя опора 11 подпружинена. Средняя опора тумбового типа, устанавливается через деревянные брусья на лонжероны шасси. Задняя опора ложементная, к цистерне крепится стяжным поясом (рис.6); к раме шасси опора крепится стремянками 9 (рис.1).
Рис. 2 – Цистерна 1 – горловина; 2 – труба наполнения, 3 – емкость; 4 – коллектор; 5 – задняя опора; 6 – труба заборная; 7 – перегородка; 8 – труба жаровая; 9 – труба дыхательная; 10 – термометр; 11 – опора передняя; 12 – поплавковый указатель уровня; 13 – шибер; 14 – дымоход; 15 – тяга открывания дымохода
Трубопровод 9 (рис.2) соединяет полость цистерны с атмосферой и выравнивает давление в цистерне с атмосферным. Трубопровод 2 соединяет полость цистерны с битумной коммуникацией и предназначен для возврата битума из коммуникации при циркуляции и заполнении цистерны насосом. Две перегородки 7 предотвращают гидравлический удар битума при движении автогудронатора и образуют три сообщающихся отсека.
Жаровая труба
Жаровые трубы 8 (рис.2) гудронатора введены сзади в днище емкости и приварены к перегородкам. В один конец трубы вмонтирована автоматическая горелка, на втором – дымовая труба 14. Дымоход в транспортном положении должен быть закрыт. Перед работой горелок крышку открыть, вытягивая тягу 15 за кольцо, и зафиксировать за специальную скобу на заднем днище.

## Slide 13
Шибер
Заборная труба 6 (рис.2) соединяет битумную коммуникацию автогудронатора с цистерной через коллектор 4 при выполнении рабочих операций, связанных с забором битума из цистерны. Между коллектором и цистерной установлен шибер, показанный на рис.4. В транспортном положении и при заполнении цистерны шибер должен быть закрыт.

## Slide 14
Горловина
Рис. 3 – Заливная горловина 1 – горловина; 2 – кольцо опорное; 3 – фильтр; 4 – крышка; 5 – траверса; 6 – рычаг; 7 – кольцо; 8 – прокладка; 9 – дыхательная труба
Горловина 1 с сетчатым фильтром 3 (рис.3) служит для заполнения цистерны свободным наливом и лазом для осмотра, очистки и ремонта внутренней полости цистерны автогудронатора.
Крышка горловины 4 (рис.3) автогудронатора прижимается к опорному кольцу 2 обечайки траверсой 5, уплотняется прокладкой 8.

## Slide 15
Битумная коммуникация
Рис. 5 – Схема структурная гидравлическая битумной коммуникации Б1 – цистерна, вместимость 7500 л; З1 – заглушка приемного трубопровода; З2 – заглушка трубопровода выдачи; З3 – заглушка заливного отверстия; З4 – заглушка патрубка ручного розлива; З5 – заглушка сливного патрубка; З6 – заглушка слива из коммуникации; ЗД1 – задвижка клиновая Ду 65 мм; Ш – шибер; Кр1, Кр2 – краны битумные; Н – насос битумный; РБ – распределитель битума (рейка или лейка); Ф1 – фильтр заливной горловины; Ф2 – фильтр приемного трубопровода; ФС – форсунка распределителя битума; ШС – шарнирное соединение; Т1…Т10 – трубопроводы

## Slide 16
Приемный трубопровод Т10 (рис. 5) служит для подсоединения шланга наполнения при заполнении цистерны автогудронатора собственным насосом или перекачке битума; состоит из корпуса с фильтром Ф2 и заглушки З1. Для подсоединения шланга наполнения заглушку на трубопроводе снять и установить гайку накидную шланга наполнения (рис.6).
Рис. 6 – Шланг наполнения 1, 4 – гайка накидная; 2 – гайка разрезная; 3 – металлорукав; 5 – фильтр

## Slide 17
Контроль за уровнем битума
Автогудронатор оснащен поплавковым указателем уровня (рис.7) состоит из поплавка 1, закрепленного на валу 5, стрелки 3 с магнитом, трубки 4 с электромагнитным контактом. Уплотнение вала сальниковое.
Рис. 7 – Поплавковый указатель 1 – поплавок; 2 – шкала; 3 – стрелка; 4 – трубка с электромагнитным контактом; 5 – вал; 6 – крышка; 7 – корпус; 8 – сальник; 9 – кольцо; 10 – пружина
При наполнении и опорожнении цистерны гудронатора, плавающий по поверхности жидкости поплавок 1 перемещается вместе с уровнем жидкости в поперечной плоскости цистерны и приводит во вращение стрелку 3, показывая (приближенно) на шкале 2 количество жидкости в цистерне. Шкала указателя уровня установлена на переднем днище цистерны. При заполнении цистерны до объема 8±0,3м3 срабатывает звуковой сигнал в кабине водителя, предупреждающий о необходимости окончания заполнения цистерны.

## Slide 18
Термометр
Контроль за температурой битума в цистерне автогудронатора, осуществляется термометром 10 (рис.2), установленным в чаше на переднем днище цистерны Верхняя часть и шкала термометра закрыты кожухом 2 (рис.8) и крышкой 1, имеющей стекло 5.
Рис. 8 – Термометр 1 – крышка; 2 – кожух термометра; 3 – термометр; 4 – упор; 5 – стекло; 6 – прокладка

## Slide 19
Слив битума
В нижней части цистерны гудронатора находится трубопровод свободного слива, к цистерне подсоединен через клиновую задвижку. Сливная труба используется для слива битума из цистерны самотеком при открытой задвижке ЗД1 (см. рис.5).
Термоизоляция
Термоизолирующие минеральные маты от намокания и механических повреждений закрыты битумной бумагой и стальными листами. Для предупреждения сползания теплоизоляции по цистерне маты стекловолокна на цистерну установлены на пояса со штырями-кнопками. Цистерна автогудронатора обшита стальными листами, которые закреплены винтами к кронштейнам.

## Slide 20
Автогудронаторы состоят из: цистерны, автомобильного шасси или тягача, системы подогрева, системы перекачки и распределения битума.
1 - шасси; 2 - термометр; 3 - цистерна; 4 - люк; 5 - фильтр; 6 - клапан; 7 - указатель уровня битума; 8 - стационарная горелка; 9 - рычаг большого крана; 10 - боль­шой кран; 11 - механизм подъема; 12 - битумный насос; 13 - распределитель;
Коммуникация цистерны состоит из: большого крана, шестеренного насоса, малых кранов и трубопроводов.
Устанавливая краны в различные положения, можно осуществлять наполнение цистерны, внутреннюю циркуляцию материалов, необходимую для более быстрого и равномерного подогрева, а также розлив битума через распределитель по обрабатываемой поверхности.

## Slide 21
Для разогрева битума, застывшего в кранах и трубах, имеется одна переносная горелка, топливо к которой поступает по гибкому шлангу от специального топливного бачка.
Система распределения автогудронаторов состоит из большого и двух малых регулировочных кранов, шестеренного насоса битумной, магистрали и распределительной трубы.
С помощью трех кранов (большого и двух малых) можно выполнить 10 технологических операций.
Шестеренный битумный насос производительностью до 900 л/мин приводится от коробки отбора мощности через карданную передачу.
Битум на полотно дороги разливается через распределительные трубы с соплами, которые находятся на трубе на расстоянии 100 мм одно от другого.
Такое расположение сопел обеспечивает перекрытие струи битума из соседних сопел, равномерное покрытие битумом полотна дороги.

## Slide 22
Основными требованиями, предъявляемыми к автогудронаторам, являются:
– равномерность распределения битумных материалов с точным дозированием норм розлива на единицу поверхности;
– возможность розлива под давлением;
– обеспечение сохранения температуры материала при транспортировании его без подогрева и возможность подогрева битума в процессе транспортирования до рабочей температуры 160-180 °С;
– возможность забора материалов на битумной базе из битумохранилищ и битумоплавильных котлов;
– возможность транспортирования битумных материалов на значительные расстояния и с требуемыми скоростями;

## Slide 23
Автогудронатор безмоторного типа ДС-39Б (Г), (Д-640А) монтируется на шасси автомобиля ЗИЛ-130 или КАМАЗ, ГАЗ на котором в этих целях изменяют линию выпуска отработавшего газа (глушитель устанавливают под передним буфером рамы), один из воздушных баллонов переносят с правого лонжерона на левый и крепят на новые кронштейны, запасное колесо на держателе закрепляют на раме между кабиной водителя и цистерной.

## Slide 24
Цистерна — сварная, изготовлена из листовой стали, в поперечном сечении имеет форму овала, большая ось которого расположена горизонтально. Полость цистерны разделена волнорезом (установленным для смягчения гидравлических ударов) на два сообщающихся отсека. Наверху переднего отсека имеется обечайка горловины, которая служит для наполнения цистерны битумом при установленном сетчатом фильтре, а также является лазом для осмотра, очистки и ремонта цистерны. Обечайка горловины закрывается крышкой с прокладкой при помощи рычага, шарнирно прикрепленного к кронштейну, и откидного болта с гайкой.
В переднем отсеке установлена труба, которая верхней частью входит в колпак и сообщается с атмосферой.
Труба служит для слива излишка подогреваемых битумных материалов и уравнивания давления в цистерне с атмосферным.
В заднем отсеке сверху и снизу обечайки приварены фланцы для установки клапана. Тарелка клапана открывает или закрывает отверстие во фланце, сообщая или разобщая полость цистерны с большим краном.
В транспортном положении клапан закрыт.

## Slide 25
В цистерне установлен указатель уровня битумного материала.
При наполнении или опорожнении цистерны поплавок указателя своими стойками двигается по направляющей цистерны, поворачивает валик и установленный на нем зубчатый сектор, который находится в зацеплении с конической шестерней, расположенной на оси стрелки, указывающей количество материала в цистерне.
Ось стрелки установлена в кронштейне, прикрепленном к заднему днищу цистерны, и выходит наружу через сальник, предотвращающий вытекание битумного материала из цистерны.
Цистерну устанавливают опорами на деревянные брусья, которые ставят на раму шасси и крепят к ней хомутами.
Коммуникация цистерны состоит из большого крана, шестеренного насоса, малых кранов и трубопроводов: циркуляции, приемного, выдачи, напорного, возврата и промывки коммуникации.

## Slide 26
Распределитель автогудронатора состоит из центрального, левого и правого распределителей. Центральная распределительная труба — квадратного сечения, с патрубками на концах: – левым патрубком, в котором устанавливается фильтр, труба соединяется с напорным трубопроводом, правым — с трубопроводом возврата.
Соединение труб — шарнирное, что обеспечивает вращение левого и правого распределителей относительно вертикальной оси патрубков центрального распределителя. Это дает возможность при работе автогудронатора быстро изменять ширину розлива.
Левая и правая распределительные трубы — квадратного сечения и разделены горизонтальной перегородкой. Разделенные полости служат для циркуляции битума в системе.
В нижней полости центрального распределителя имеются отверстия для установки форсунок на расстоянии 190 мм одна от другой. Форсунка состоит из корпуса, закрепленного на распределительной трубе двумя шпильками, пробки с завихрителем и соплом. На пробке имеется поводок для ее вращения.
К центральной распределительной трубе крепятся две пневмокамеры, перемещающие своими мембранами рейку относительно распределительной трубы. При этом пальцы рейки, входящие в пазы поводков форсунок, вращают пробки, закрывая или открывая форсунки.
Рейки левого, правого и концевого распределителей соединяются с центральной рейкой при помощи накидной защелки (при необходимости работы этих распределителей). В транспортном положении левый и правый распределители складываются и фиксируются стопорами. Концевой распределитель крепится на раме автомобиля.
Автогудронатор снабжен ручным распределителем, который применяют при небольших ремонтных работах, а также при заделке пропусков на полотне дороги.

## Slide 27
Привод битумного насоса осуществляется следующим образом:
крутящий момент от двигателя шасси передается на коробку передач — коробку отбора мощности — карданную передачу на насос. Коробка отбора мощности — трехскоростная, установлена на фланце правого (по ходу автомобиля) люка коробки передач.
Привод коробки отбора мощности осуществляется от блока шестерен заднего хода коробки передач.

## Slide 28
Топливная система автогудронатора аналогична описанной у автобитумовоза и состоит из топливного бака, топливопровода, воздухопровода, двух стационарных и одной переносной горелок.
Топливный бак объемом 20 л установлен на правом крыле автогудронатора и имеет воздушный клапан, отрегулированный на давление 4,5 кгс/см2.
При повышении давления в баке клапан автоматически открывается, поддерживая давление в топливной системе не выше 4,5 кгс/см2.

## Slide 29
Стационарные горелки установлены на фланцах жаровых труб и могут работать независимо друг от друга.
Они предназначены для разогрева битумных материалов в цистерне. Переносная горелка, подсоединяемая к топливной системе рукавом, имеет отдельный вентиль и предназначена для разогрева застывших битумных материалов внутри трубопроводов или насоса.

## Slide 30
В пневмосистему автогудронатора входят воздушный баллон, три пневмокамеры, трубопроводы и пневмокран.
Воздушные баллоны автогудронатора и шасси соединены трубопроводом. От баллона автогудронатора трубопроводы идут к трем пневмокамерам, одна из которых тягой соединена с малым левым краном, обеспечивает два его положения.
В рабочем положении кран открывает трубопровод возврата (большая циркуляция).
Две другие пневмокамеры установлены на центральном распределителе и приводят в движение рейку распределителя, обеспечивая поворот пробок форсунок.
Работой пневомокамер управляют с помощью пневмокрана, расположенного в кабине водителя.
В транспортном положении пневмосистему автогудронатора отключают от пневмосистемы шасси.

## Slide 31
На автогудронаторе установлены следующие приборы:
-указатель уровня битумного материала в цистерне,
-термометр с пределами измерения температуры 0—200 °С,
-тахометр, показывающий частоту вращения вала насоса.
Устанавливается тахометр в кабине водителя на щитке приборов и присоединяется посредством гибкого вала и хвостовика штуцера к валу коробки отбора мощности.

## Slide 32
Автогудронатор укомплектован металлическими рукавами: для наполнения диаметром 75 мм и для ручного розлива диаметром 20 мм.
Каждый из них состоит из двух частей длиной по 4 м, снабженных штуцерами и ганками для взаимного соединения и присоединения к трубопроводам коммуникации.
Автогудронатор с моторным приводом битумного насоса имеет для этого двигатель, установленный на задней площадке.
Цистерна автогудронатора опирается передней частью на седельное устройство тягача, в отцепленном состоянии она опирается на выдвижные подставки.
Схемы — отопительная, битумная и распределительная — принципиальных отличий не имеют.

## Slide 33: Соблюдайте инструкции и технику безопасности при работе!

## Slide 34: Занятие окончено! Спасибо за внимание!